Сравнение микроскопов

|  | «Micros MC 100 (CAM 500) вар. 1 фотокамера» | «Micros MC 100 (CAM 500) вар. 2 видеокамера» | «Биомед-4»ПР2 LED с камерой» | «Микромед 3 (вар. 3 LED М) с камерой» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Увеличение | от 40 до 1000х (1600 опция) | от 40 до 1000х (1600 опция) | от 40 до 1000х (1600 опция) | от 40 до 1000х (1600 опция) |
| Визуальная насадка | Тринокулярная Infinitive вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ± 5 дптр, межзрачковое расстояние 55-75 мм. Деление светового потока 80:20 | Тринокулярная Infinitive вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ± 5 дптр, межзрачковое расстояние 55-75 мм. Деление светового потока 80:20 | Тринокулярная Infinitive вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ± 5 дптр, межзрачковое расстояние 55-75 мм. Деление светового потока 50:50 | Тринокулярная Infinitive вращающаяся (360°), наклон окулярных трубок 30°, диоптрийная наводка ± 5 дптр, межзрачковое расстояние 48-76 мм. |
| Оптика | Infinitive (рассчитанная на «бесконечность») | Infinitive (рассчитанная на «бесконечность») | Infinitive (рассчитанная на «бесконечность») | Infinitive (рассчитанная на «бесконечность») |
| Штатив | Металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание 300х270 мм с резиновыми ножками. Встроенная регулируемая полевая диафрагма | Металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание 300х270 мм с резиновыми ножками. Встроенная регулируемая полевая диафрагма | Металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание 310x260 мм с резиновыми ножками. Встроенная регулируемая полевая диафрагма | Металлический, окрашенный огнеупорной эмалью, основание с резиновыми ножками. Встроенная регулируемая полевая диафрагма |
| Револьверное устройство | 5-ти позиционное, реверсное, наклон объективов к штативу | 5-ти позиционное, реверсное, наклон объективов к штативу | 5-ти позиционное, реверсное, наклон объективов к штативу | 5-ти позиционное, реверсное, наклон объективов к штативу |
| Набор объективов | ICO 2 Plan Infinitive 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 (подпружиненный),100х/1.25 (подпружиненный, масляная иммерсия) | ICO 2 Plan Infinitive 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 (подпружиненный),100х/1.25 (подпружиненный, масляная иммерсия) | Объектив PL/∞ 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 (подпружиненный),100х/1.25 (подпружиненный, масляная иммерсия) | Объектив Plan 4х/0.10, 10х/0.25, 40х/0.65 (подпружиненный),100х/1.25 (подпружиненный, масляная иммерсия) |
| Окуляры | Широкопольные EWF 10х/20мм | Широкопольные EWF 10х/20мм | Широкопольные WF 10х/22мм | Широкопольные WF |
| Конденсор Аббе | С осветительной числовой апертурой А=1,25. Регулируемый по высоте, со встроенной ирисовой апертурной диафрагмой, держателем светофильтров | С осветительной числовой апертурой А=1,25. Регулируемый по высоте, со встроенной ирисовой апертурной диафрагмой, держателем светофильтров | С осветительной числовой апертурой А=1,25. Регулируемый по высоте, со встроенной ирисовой апертурной диафрагмой, держателем светофильтров | С осветительной числовой апертурой А=1,25. Регулируемый по высоте, со встроенной ирисовой апертурной диафрагмой, держателем светофильтров |
| Фокусировка | Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки. Диапазон фокусировки 20 мм. Встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата. Механизм регулировки плавности хода | Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки. Диапазон фокусировки 20 мм. Встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата. Механизм регулировки плавности хода | Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки. Диапазон фокусировки 20 мм. Встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата. Механизм регулировки плавности хода | Коаксиальные винты механизма грубой и точной фокусировки. Диапазон фокусировки 20 мм. Встроенный механизм блокировки фокусировки и быстрой установки при перенастройке для защиты препарата. Механизм регулировки плавности хода |
| Предметный столик | Координатный с нониусом 150х133 мм, правосторонняя коаксиальная рукоятка управления по осям Х (76 мм) Y (30 мм). Сменная стеклянная подложка, устойчивая к дезинфекционной обработке и реагентам | Координатный с нониусом 150х133 мм, правосторонняя коаксиальная рукоятка управления по осям Х (76 мм) Y (30 мм). Сменная стеклянная подложка, устойчивая к дезинфекционной обработке и реагентам | Координатный с нониусом 180х140мм, правосторонняя коаксиальная рукоятка управления по осям Х (80 мм) Y (60 мм). | Координатный с нониусом 220х145 мм правосторонняя коаксиальная рукоятка управления по осям Х (76 мм) Y (55 мм). |
| Источник света | Галогеновая лампа 6 В 20 Вт или LED (светодиод) 5Вт. Настраиваемое по принципу Келера освещение | Галогеновая лампа 6 В 20 Вт или LED (светодиод) 5Вт. Настраиваемое по принципу Келера освещение | LED (светодиод) 3Вт. Настраиваемое по принципу Келера освещение | LED (светодиод) 5 Вт. 4600-5200К Настраиваемое по принципу Келера освещение |
| Адаптер | C-mount для фото- и видеовыхода 0,45х | C-mount для фото- и видеовыхода 0,45х | C-mount для фото- и видеовыхода 0,5х | C-mount для фото- и видеовыхода 0,5х |
|  | «Подключение с ПК» | Планшет на операционной системе Android. ЖК сенсорный дисплей, диагональ 9.7 дюймов (24,64 см) , разрешение 2048x1536, Retina Display. | «Подключение с ПК» | «Подключение с ПК» |
| цифровая камера | Встроенная цифровая камера | Встроенная цифровая камера | Отдельная Цветная цифровая usb-камера ТС-5 | Отдельная Цветная цифровая usb-камера ToupCam 5.1 MP |
| Максимальное разрешение | Максимальное разрешение 5 MP (2592х1944); | Максимальное разрешение 3,14 МР (2048x1536@ 12 fps; ) | Максимальное разрешение 5 MP (2592х1944); | Максимальное разрешение 5 MP (2592х1944); |
| Программное обеспечение | ПО «MICROVISIBLE» | ПО «MICROVISIBLE» | ПО «TOUPVIEW» | ПО «TOUPVIEW» |
|  | Подключение USB; Оцифровка 12 Bit; | Подключение USB; Оцифровка 12 Bit; | USB 2.0, 5В | USB 2.0, 5В |
|  | Частота кадров 7 fps при полном разрешении; Пропорционально размеру экрана; | Частота кадров 12 fps при полном разрешении; Пропорционально размеру экрана; | Частота кадров 5 fps при полном разрешении; Пропорционально размеру экрана; | Частота кадров 5 fps при полном разрешении; Пропорционально размеру экрана; |
|  | Сенсор 1/1,8" Sony CCD Пиксель 2.2 мкм х 2.2 мкм Зона отображения 7,193 х 5,395 мм, диагональ 8,991 мм; Максимальное время экспозиции 76 сек. |  | CMOS-сенсор Aptina MT9T001 Размер пикселя 2,2 μm х 2,2 μm Размер сенсора 1/2.5“ (5.70 мм (H) x 4.28 мм (V), Диагональ 7.13 мм) | CMOS на базе сенсора Aptina MT9P006(C) (формат 1/2.5") 1/2.5“ (5.70 мм (H) x 4.28 мм (V), Диагональ 7.13 мм) |
|  |  | Видео формат: 2048x1536@ 12 fps; 1600x1200@15fps; 1024x768@ 30 fps Диапазон экспозиции: электронный затвор (ERS) авто, баланс белого: ручной/авто. TouchScope мощное програмное обеспечение, | Видео формат: 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 Экспозиция 0.21 - 2000 мс; Автоматическая/Ручная. Rolling-Shutter Баланс белого: Авто/Ручной режимы/Настройка баланса белого в зоне интереса/Ручная подстройка цветовой температуры Корпус камеры анодированный металлический корпус, окрашенный в черный цвет | Видео формат: 5fps @2592 x 1944, 18fps @1280 x 960, 60fps @640 x 480 Экспозиция 0.294 - 2000 мс; Автоматическая/Ручная. Rolling-Shutter |
|  | ОS совместимость 32-bit и 64-bit Windows-7; 32-bit Windows Vista и XP |  | ОS совместимость Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8 (32 и 64 бит), Windows 10, OS X (Mac OS X), Linux | Microsoft Windows 2000/XP/2003/Vista/7 (32 и 64 бит), Windows 10. |
| Источник питания | Встроенный в штатив блок питания, 220 В, регулируемый | Встроенный в штатив блок питания, 220 В, регулируемый | Встроенный в штатив блок питания, 220 В, регулируемый | Встроенный в штатив блок питания, 220 В, регулируемый |
| Электропитание | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц | 220 В, 50 Гц |
| Срок поставки | 90 дней | 90 дней | 10-30 дней | 10-30 дней |